镇江中船现代发电设备有限公司

竞争性采购文件

项目名称：转子绕线机

镇江中船现代发电设备有限公司

二○二二年八月

### 第一章 采购文件

镇江中船现代发电设备有限公司就转子绕线机项目进行竞争性采购。

采购项目名称、服务时间：

| 编号 | 项目名称 | 项目周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 转子绕线机 | 合同签订后6个月内 | 数量：1（套） |

- 竞争性采购文件发售时间、地点：即日起至2022年8月31日内工作日，9：

00-16：00报价人凭单位法定代表人资格证或授权委托书及本人身份证到镇江中船现代发电设备有限公司综合管理部领取竞争性采购文件，或请竞争性采购人发送竞争性采购文件至报价人指定邮箱。

- 报价截止时间：2022年8月31日下午12时00分，逾期的报价文件将不予接受。

- 报价文件投送地点：镇江中船现代发电设备有限公司综合管理部。

4、评审时间及方式：截止日后三个工作日内竞争性采购人按照采购管理办法组织评审。

- 评审地点：镇江中船现代发电设备有限公司。

- 索取竞争性采购文件的同时，投报价人应确保其向竞争性采购人提供的通讯手段（电话、传真）保持畅通（包括节假日和休息时间），以保证往来函件（通知、澄清等）能及时告之报价人，并保证能及时反馈信息，否则由此引起的一切后果由报价人承担。

采购联系人：孙女士      联系电话：0511-87050849

技术联系人：渠女士      联系电话：0511-88890858-8818

公司地址：江苏省镇江市高新技术开发区丁卯片区潘宗路158号

### 第二章  项目概况

| 项目名称 | 转子绕线机 |
| --- | --- |
| 交货期 | 合同签订后6个月内 |
| 竞争性采购范围 | 整套设备的供应、安装、调试、培训及保修 |
| 资金来源 | 2022年固定资产投资计划 |
| 交货地点 | 镇江中船现代发电设备有限公司内 |
| 资格 | 独立法人，设备制造商或书面授权代理单位；报价单位应有相同或相近规格产品的制造或销售经验；参与方应在报价文件中给出该型设备的用户名称、销售时间及使用情况等。拒绝列入政府不良行为记录期间的企业或个人参与。 |
| 报价 | 包括设备价格、13%增值税费、安装调试费、技术服务及培训费，运输及保险费、特殊工具费、备品配件费用等。 |
| 语言 | 中文 |
| 货币 | 人民币 |
| 质保期 | 质保期至少为项目最终验收文件签署后一年，卖方提供一年7*24小时免费售后服务。 |
| 付款条件 | 合同签订后支付30%预付款； 签订终验收报告并提交全额增值税发票后支付总额60%验收款； 3.10%质保金，在质保期限满无质量问题异议后支付； 4．报价单位可以提供优于文件要求的付款条件； |
| 评审办法 | 采用综合评标制进行评审，择综合最优方案方为合作单位。 |
| 其他 | 竞争采购通知书由本公司评审结束后7天内发出,竞争性采购方没有向未合作方作解释的义务。 |

### 第三章  竞争须知

#### 一、总则

本次镇江中船现代发电设备有限公司转子绕线机项目竞争性采购，将由我公司组织评审专家和技术专家，对各参与方的采购文件进行商务、技术两方面的综合评估，按价格合理、质量可靠、技术先进、服务及时的原则择优选择。

1、项目概况

（1） 货物名称：转子绕线机

（2） 数量：1套

（3） 设备安装地点： 镇江中船现代发电设备有限公司

（4） 竞争性采购范围：转子绕线机的供应、安装、调试、培训及保修。

（5） 交货周期：合同签订后6个月内。

（6） 资金来源：2022年固定资产投资计划。

2、参与方资质要求：

（1）参与方必须具有独立法人资格，且营业执照的法人代表名字与资质证书的法人代表名字一致；

（2）营业执照必须经工商行政管理部门年检合格；

3、有效期：60日历天。

4、保证金：报价保证金数额为 0 元。

5、费用：参与单位在参加报价过程中所发生的一切费用，不管评审结果如何，一概由参与单位自理。

#### 二、竞争性采购文件

#### 1、竞争性采购文件的组成

本项目的竞争性采购文件包括以下文件：

第一章  采购文件

第二章  项目概况

第三章  竞争须知

第四章  标的技术要求

第五章  报价文件格式

2、参与单位应认真审阅所有竞争性采购文件。如果参与单位编制的报价文件，实质上不响应（商务上的资质要求，技术上的★项）竞争性采购文件的要求，将被视为不合格参与方。

3、竞争性采购文件的发放：即日起至2022年8月31日内工作日，9：00-16：00镇江中船现代发电设备有限公司发竞争性采购文件。

4、竞争性采购文件的解释和澄清

（1）采购方提供的有关资料和数据是现有的能使报价方利用的资料。参与方对竞争性采购文件所做出的任何推论、解释和结论，采购方概不负责。报价方因对竞争性采购文件的任何推论、误解以及采购方对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参与方自负。

（2）参与方认为竞争性采购文件有问题需要澄清，应在收到竞争性采购文件后于2022年8月31日12时00分前将疑问以书面形式发送至镇江中船现代发电设备有限公司综合管理部。

#### 三、报价文件

1、报价文件计量单位：除竞争性采购文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

2、报价文件的组成（必须按下列顺序装订）

（1） 报价函 （见附件1）

（2） 法定代表人授权委托书 （见附件2）

（3） 报价一览表 （见附件3）

（4） 货物数量、价格组成表（见附件4）

（5） 设备技术文件（★按第三章第5.5项技术文件和第10项设备清单的要求提供）

（6） 技术规格偏离表（见附件5）

（7） 商务条款偏离表（见附件6）

（8） 参与方同类产品业绩表（提供近三年合同复印件）

（9） 主要加工设备一览表

（10）售后服务承诺书

（11）资格声明（商务附件）

（12）企业法人营业执照（复印件）、税务登记证（复印件）

（注：报价文件应对各项清晰阐述，否则视为不满足。）

3、报价文件的制作和签署

（1）参与方应编制报价文件正本1份，副本2份。每套报价文件须清楚地标

明“正本”或“副本”。如正本和副本不符，以正本为准。报价文件每册最好采用胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订，提倡双面打印。

（2）参与方须对竞争性采购文件中的技术要求进行逐条响应，复制竞争性采购文件的技术规格相关部分内容作为其报价文件中的一部分的将导致作废。

（3）每份报价文件正本和所有副本均需打印或用不褪色墨水书写，并由报价人法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须以竞争性采购文件规定的书面格式出具《法定代表人授权书》，并附在报价文件中。副本可以采用正本的复印件。

4、报价文件的递交

（1）报价文件的密封和标识

报价人应将报价文件正本和所有副本统一密封装在信封中，单独密封。

（2） 为方便登记，报价人必须单独提交一份密封的《报价一览表》，并在信封上标明“报价一览表”，粘贴在报价文件密封袋外面。

（3） 报价文件密封信封上必须注明以下内容：

① 竞争性采购编号、竞争性采购项目名称、标段名称；

②“【评审截止日期和时间】前不得开封”的字样。

③ 报价人名称和报价人地址。

④ 密封信封的封口处必须加盖报价人有效印章。

（4）如果用于密封的信封未按规定标记和密封，竞争性采购人可以拒收其报价文件，且不承担错放或提前启封的责任。

5、递交报价文件的截止日期：

报价人必须将报价文件按要求，在竞争性采购文件规定的报价截止时间前提交到指

定地点，竞争性采购人将拒绝接收在递交报价文件截止时间后递交的任何报价文件。

6、报价文件的修改和撤回

（1） 报价人可以对其已递交的报价文件进行修改或撤回，竞争性采购人在递交报价文件和报价样品截止时间之前收到的修改文件或撤回通知有效。

（2）报价人的修改文件或撤回通知应按本章的规定编制、签署密封、标记和发送，并在外信封上明显标明“报价文件修改书”或“报价文件撤回通知”字样。

（3）在递交报价文件截止时间之后，报价人不得对其报价做任何修改。

（4）从递交报价文件截止时间至报价文件有效期结束为止，报价人不得撤回其报价。

#### 四、评审

1、组织评审

（1）递交报价文件的截止时间及地点：详见竞争性采购文件第一章。

（2）竞争性采购人按照公司管理办法组织评审专家和技术专家进行评审。

（3）评审现场在评审专家中选出评审组长一名，负责各评审专家意见的综合评议，并形成评审意见。

（4）在评审时，由评审组长检查所有报价文件，确认其有效后方可当众宣布评审。

（5）竞争性采购人将按规定填写评审记录。

2、报价文件的评审

（1）竞争性采购人将对报价文件进行检查，以确定报价文件是否完整、有无计算上的错误、文件是否已正确签署、报价文件的编排是否有序等。

（2）算术错误将按以下方法更正：如果以单价和数量计算的结果与总价不一致，以及分项价汇总之和与总价不一致，则以单价和分项价为准修改总价。如果用大写表现的数值与用小写表示数值不一致，以大写表示的数值为准。如果报价人不接受对其错误的更正，其报价将被拒绝。

（3）对于报价文件中存在不构成实质性偏差的、微小的不正规、不一致或不规范的，评审委员会评议是否接受。

（4）在详细评审之前，竞争性采购人将判定每个报价文件是否完整以及是否实质性响应了竞争性采购文件的要求。实质性响应是指无实质性偏离、反对、设定条件或提出保留，与竞争性采购文件要求的全部条款、条件和规格相符。实质性偏离是指：

①实质上影响合同的范围、质量和履行；

②实质上违背竞争性采购文件，限制了竞争性采购人的权利和合作方合同项下的义务；

③不公正地影响了其它做出实质性响应的报价人的竞争地位。

（5）竞争性采购人对报价文件响应性的判定基于报价文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

（6）如果报价实质性没有响应竞争性采购文件的要求，其报价将被拒绝，报价人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其报价成为实质性响应的报价。如发现有下列情形之一，评审委员会应当否决其报价：

①报价文件无法定代表人签字，或签字人无法定代表人有效授权的；

②报价联合体没有提交共同报价协议；

③报价人不符合国家或者竞争性采购文件规定的资格条件；

④同一报价人提交两个以上不同的报价文件，但竞争性采购文件要求提交备选报价的除外；

⑤报价低于成本；

⑥报价文件没有对竞争性采购文件的实质性要求和条件作出响应；

⑦报价人有串通、弄虚作假、行贿等违法行为。

⑧报价人未按时提交报价保证金或保证金金额不足，报价保证金不符合竞争性采购文件要求；

⑨报价有效期不足的；

⑩不满足竞争性采购文件中主要参数和超出偏差范围的。

在竞争性采购文件中，主要条款用“★”表示，这些主要条款的任何偏差将导致废

标。

（7）竞争性采购人只对在初审中确定为实质性响应的报价文件进行进一步的详细评审。

3、报价文件的澄清

在评审期间，竞争性采购人可要求报价人对其报价文件进行澄清，但澄清的要求和答复不得对价格等实质性内容做任何改变。有关澄清的要求和答复应以书面形式提交。

4、报价文件的技术评审

竞争性采购人根据本章的规定，对报价文件进行详细评估，以确定报价文件在技术上的各方面是否与竞争性采购文件的要求相一致。

5、报价文件的商务评议

竞争性采购人根据本章的规定，对报价人资质，交货期，报价文件格式、完整性，报价等方面进行详细评审。

- 与竞争性采购人的接触

（1）除按本章3规定的澄清，从递交报价文件、报价样品到合同签署期间，报价人不得就与其报价有关的任何事项与竞争性采购人联系。

（2）报价人试图对竞争性采购人的评标、确定合作候选人或签署合同的决定进行影响，都可能导致作废。

8、评审

（1）本项目评审采用综合评审法。

（2）技术部分共40分

（3）商务部分共60分（其中;价格占40分，其他商务部分占20分）

#### 五、合作方的确定

1、取消竞争性采购的权力

采购方在通知书发出之前的任何时候，有权依法取消本次竞争性采购，对因此而受影响的报价人不承担任何责任，也没有义务向受影响的报价人解释采取这一行动的理由。

2、竞争采购通知书

（1）竞争性采购人以书面方式向合作方发出采购通知书。采购通知书将构成合同的一部分。

#### 六、合同的签署

1、合同协议的签署

（1）在竞争采购通知书发出5日内，合作笔与采购方签订合同。

（2）采购方在签署合同时有权根据合同实际需要调整竞争性采购标的采购数量。

（3）评审期间采购方可委托第三方审核价格，如报价人的报价高于竞争性采购人询价，偏离市场信息价格较大，采购方有权力按询价作为调整的价格。

2、腐败和欺诈行为

（1）采购方、报价方等参与报价的各方，均应在竞争性采购、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（2）“腐败行为”系指在竞争性采购、采购和合同执行等过程中，为谋求利益，影响相关人员而提供、给予、接受或索取任何有价物，并导致损害采购方及他人的行为。

（3）“欺诈行为”系指为了影响竞争性采购、采购和合同执行等过程而隐瞒事实，从而给采购方及他人造成损害的行为，其中包括报价方之间的串通行为，其旨在使报价成为人为的、无竞争的价格，并使采购方无法从自由公开的竞争中受益。

（4） 如果被推荐的合作方有腐败和欺诈行为的，将取消其资格。

（5） 如果报价方在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为的，采购方有权拒绝其报价、取消其合作资格、撤销已签署的合同。

### ★第四章 标的技术要求

- 设备名称：转子绕线机

- 设备数量：  1 台

- 交货周期：6个月

- 设备用途：本设备满足于发电机凸极式转子绕组产品的绕制。（包括整圆片转子及单极铁芯）。

- 设备技术规格及基本要求

# ★5.1 技术规格:参数范围:

| 序号 | 参数名称 | 参数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盘线重量 | 350kg |  |
| 2 | 线盘外径 | Φ630/Φ800mm |  |
| 3 | 铁芯长度（A） | 400-1626mm |  |
| 4 | 铁芯内孔(B) | Φ241-Φ420（H7）mm | 指铁芯档内孔直径 |
| 5 | 铁芯外圆(C) | Φ650-Φ1150mm |  |
| 6 | 主轴转速(无级调速) | 0～12r/min |  |
| 7 | 工件最大载荷 | 8ton |  |
| 8 | 线盘数量 | 2 |  |
| 9 | 放线架涨力 | 1-500kg |  |
| 10 | 绕组端部尺寸（D/E） | ≤100mm |  |

设备需同时满足整圆片转子及单极铁芯的绕制，具体外形见附图：图1整圆片转子工件示意图，图2单极铁芯工件示意图，单极铁芯绕线通过更换工装夹具实现转子线圈绕制，单极绕夹具可以根据后期具体产品设计。

图1 整圆片转子工件示意图

图2 单极铁芯工件示意图

5.1.1 设备允许放置空间(长×宽×高):10000mm×6000mm×5000mm

5.1.2 设备颜色：支架等静止部件为RAL 7035，旋转等危险部件为RAL 1016，紧急红色RAL 2009

5.1.3 安装环境

- 环境温度：-5～45℃

- 相对湿度：≤90%

- 供电：三相380V(±10%),50Hz,220V

- 照明电压：220V

- 供气：在0.4～0.8MPa气压下均能正常工作

  - 基本技术条件

5.2.1设备能实现4极凸极转子自动绕线，4极以上凸极转子手工绕线，在自动与手工间实现切换。绕线过程中有手动、自动、暂停、紧急关机等功能。设备具有故障报警显示、停机保护功能。设备运行稳定、可靠，噪音小，寿命长

5.2.2设备要求设计结构合理、美观、操作使用方便、安全性能好、维护简单等特点，设备可连续工作，稳定性好，绕制质量高，生产效率高，适合于大批量生产使用。

5.2.3 设备结构功能描述：

- 主控制系统采用西门子品牌。

- 总体结构为焊接件，焊接构件应具有良好的耐磨性和较小的热变形及足够的机械强度。本设备所有的焊接件、铸件都进行适当的热处理确保设备的精度稳定可靠。本设备能正常连续工作24小时，且精度稳定。

- 设备须配有主机运行稳定的钢结构机座，以保证主机在转子绕线过程中安全平稳运转。用本设备绕制的线圈要求能达到外形规范, 成型紧密，线匝整齐，无线匝绝缘损伤，且线匝表面无压痕，无薄膜翻起，绝缘不会破损。

- 本设备配置2个放线架，能适合于单根线圈绕制和2根线圈并绕或叠绕。设备配备有转绕装置、线盘放线架、辅助摆线装置、踏台等，所有过线架在过线过程中，均不可损伤电磁线本体绝缘，过线架与导线接触的配件部分材料应为耐磨性较好的非金属材料，更换方便。

- 转绕装置：绕线机主轴安装有高精度绝对位置编码器保证工件自动精密绕线控制。正反绕向可任选，保证工作装夹及分度可靠、方便。有带张力送线功能，采用数字控制。在转子长度可调范围内可自动双向调节，使工件居中并带有锁紧装夹。转动旋转盘需带分度功能，可以通过手摇或电动实现旋转转子分度，并配有带安全保护功能的自锁装置。分度要有能切换4、6、8、10、12五种极数的功能。

- 线盘放线架：涨力可调（1-500kg），绕线过程中保证恒涨力。放线架应配套完整，无论线盘重量都能够满足恒张力要求。

- 辅助摆线装置：实现4极机的自动排线导向及4极以上的辅助手工排线导向。辅助摆线装置也可用于6P及以上多极转子绕线时根据设定自动摆线，入线点绕线过程中始终呈水平状态跟随转子绕线位置，以减少操作者劳动强度。绕线过程中不破坏导线的外包绝缘层（准备一套备用）。

- 线盘出线装置：提供恒定张力，保证满卷和末卷张力一致。放线架的收放恒涨力同时受触摸屏自动控制。

- 防护装置：绕线机周围有安全护栏板装置，同时具有安全光栅，满足人走入绕线区域自动保护停车，可靠的安全防护。

- 导线回收装置：自动化回收导线，可将导线长度多余及绕线需要时处于收紧状态。

- 绕线机可实现回零、定位、变速绕制。主轴由一个脚踏开关实现正反转工作。可实现变频调速，起动和停车平稳无冲击，停机后保持在制动状态。主轴刹车在断电断气情况下也能保证设备的安全制动，防止由于断电断气的意外情况而导致的事故。

- 本设备配备可移动操作触摸屏。采用人机对话界面设置，可对全过程的状态监控，所有参数通过触摸屏输入、调整、保存。可显示图号、线径、并绕根数、匝数、起始位置等在同一屏幕上分页显示，匝数位3位数。控制柜按钮布局简洁美观，控制屏人机界面直观，功能齐全，设置和操作简便快捷，操作程序具有持续升级能力。具有预置匝数、自动计数并显示、可逆计数功能。本设备能正、反转，有手控点动功能。张力大小通过人机界面进行预先设定，并能实时调整。

- 整个绕线机控制系统有急停按钮，并且靠近操作者。绕线机主机起动及停车，与张力调节、缺线报警装置制动有先后顺序。

- 本设备具有进气干燥装置。

5.3 设备的基本功能

- 本设备必须是全新设备（包括所有零部件、元器件和附件），适合于大批量生产。

- 本设备适合于单根线圈绕制和双根线圈并绕，每个线架有用于涨紧导线的装置。

- 所有的模具表面必须进行抛光处理，表面光滑，不得有任何损伤导线的尖棱角，不允许出现锈迹、划伤、变形等不良现象。所有的模具均不得存在损伤线匝绝缘的现象。

- 本设备要求系统工作稳定性好,所选用的机械、电气、电子元器件是国际知名品牌(如施耐德、ABB等)，是先进的、优质的、可靠的系列产品。设备能正常连续24小时工作,且精度稳定。

- 本设备的零件和仪表及全部图纸资料的度量单位全部采用国际单位（SI）标准，所有仪表、零部件的设计、制造及所用材料应符合ISO和IEC标准或其它同等标准。（所有仪器仪表须具有权威单位出具的有效的合格证）

- 本设备要求运行平稳，噪声低,设备运行噪声应小于75dB(A)。

- 本设备必须技术先进，操作直观简便，易于维护和维修。

5.4　安全防护及警示装置

- 本设备必须具有可靠的安全保护、报警、保险装置及措施，以防止误操作或意外事故致使机器受损或人身伤亡。

- 本设备旋转装置必须具有可靠的安全保护护栏，设立安全区域，以防止人员误闯入绕臂旋转区域导致意外事故致使人身伤亡。

- 本设备具有完成设定匝数后自动停机，堵转等意外情况自动停机、绕线过程中能人工暂停、紧急关机等功能。

5.4.1安装表示机床工作状态的三色报警灯。

- 红　――　异常

- 緑　――　工作中

- 黄　――　停止待机

5.4.2安全装置

- 机床前面装有区域传感器

- 紧急停止按钮.

5.4.3操作规程及警示铭牌

本设备需固定安装正常操作规程、安全警示标志、安全注意事项等铭牌，所有铭牌材质为黄铜。

5.5技术文件

5.5.1提供产品绕制检测记录或报告，提供设备质量标准和检验方法。提供性能检测记录或出厂试验报告。

5.5.2提供设备的有效合格证书以及设备所配备的测量仪器、仪表检定合格证（需要计量检定的要提供检定合格证和证书）。

5.5.3合同签订一个月内卖方应提供设备安装所必须的技术文件一份。具体内容包括设备安装基础图、动力线路布置图、外观平面布置图以及相关的电子文档。

5.5.4提供本设备的全套安装、调试、使用、维修、器件所必须的技术资料及中文图纸各五套和一套可改写的电子版技术资料及中文图纸-U盘备份，包括：

机械使用说明书（中文五套）

# 设备操作说明书

# 设备维护说明书

# 润滑系统原理图

# 电气使用说明书

# 电气原理图（含电器元件明细表）

# 电柜接线图

# 变频器

5.5.5 乙方所提供的技术文件必须内容完整、字迹清晰，电子版为最终交付版资料（含人机界面+PLC程序需含注释），使用参考全面，用户有权无偿复制。

5.5.6乙方发货时随箱装运上述其余全部技术文件。

六．预验收

6.1设备制造完成后在发运之前，须在制造商工厂对其进行预验收。预验收前，制造商工厂应将设备整个系统组装调试好，为预验收作好准备。

6.2预验收在制造商工厂所在地进行。

6.3 设备预验收内容和步骤如下：

# 外观质量

# 规格参数检验

# 空负荷运转试验

# 2～3个合格线圈绕制（甲方只提供2～3个试制线圈的材料（含工装），若试制不合格，直至试制合格的线圈材料费用要由乙方承担，要保证连续稳定的绕制2～3个线圈，耐压等试验合格）

# 6.4设备的验收依据

# 设备应符合中华人民共和国安全标准及环保标准。

# 产品《合格证明书》

# 技术协议及商务合同

6.5预验收合格后，双方签订《预验收报告》，预验收合格后设备才能打包发货。

# 七、设备终验收（甲方现场）

7.1.1 甲方按乙方提供的安装图纸提供设备场地，乙方负责设备准确、安全地安装到位，产生的安装零件费用、运输及起吊等费用由乙方承担。

7.1.2设备安装调试完成后，即刻进行终验收工作，甲方配合乙方完成设备终验收所有内容，终验收具体内容如下：

设备精度和功能验收

# 外观质量

# 规格参数检验

# 空负荷运转试验

# 1种规格2~3个线圈试绕制

# 产品检验

7.2试绕制产品验收标准：根据甲方提供的电机转子线圈产品图纸要求，绕制完成的产品应符合所提供图纸的工艺要求（见附件）。如对检验结果有争议，则委托第三方进行检验。其检验结果属甲方问题，其费用由甲方承担；如属乙方问题，其费用由乙方承担。

7.3设备在甲方现场试生产，连续稳定生产的产品数量为2台产品线圈，所有绕制的线圈必须满足图纸或工艺要求，待两台线圈耐压试验合格后，完成试生产。

7.4安装调试周期为20个工作日，期间乙方工程师所需全部费用由乙方自行负担，超期安装调试，需按合同条款规定进行相应赔偿核算。

7.5在完成以上终验收所有工作内容后，双方填写《设备验收报告》，完成终验收。

八、培训：

8.1制造厂培训：甲方安排相关人员到设备制造厂进行培训。培训内容包括：编程、操作、机械、电气维修。

8.2甲方现场培训：设备到达甲方工厂后，按照甲方要求在甲方厂内进行安装调试的过程中，免费对甲方相关人员进行包括机床操作、参数设置、故障排除及维护保养等方面的现场授课及技术培训（培训时间依实际情况而定）及考试，要求培训人员全部通过考试。

# 九、质量保证及售后服务

9.1该设备在正常情况下质保期为12个月，从最终验收签字之日起计算。质保期内如有主要部件损坏，自更换该部件起，再对该零件重新计算质保期。在质保期内，乙方无偿提供设备维护和更换零部件，接到用户通知后，一星期内必须保证设备恢复正常运行。

9.2 质保期内售后服务由乙方免费负责。乙方自接到服务通知（传真或信函）开始24小时内给甲方做出响应，对甲方不能自行解决的问题乙方人员应在3个工作日内到用户现场排除故障。

9.3  设备在质保期到期前一个月内免费派有经验的设备工程师对整机进行一次保养并进行整机的精度校准。具体工作内容如下：

# 设备机械、电气维护保养。

# 设备整机精度校调。

# 设备电气参数优化。

十、设备交货清单：

10.1安装、调试检验标准及方法（乙方提供）

10.2设备主体，包括品牌规格数量等

| 序号 | 货物名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 转子绕线机主机 |  | 台 |  |
| 2 | 带涨力器的料架 | / | 套 |  |
| 3 | 安全栏栅 | / | 套 |  |
| 4 | ……. | / | 套 |  |
| 5 | ……. | / | 套 |  |

10.3 关键元件清单:

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 伺服驱动器+伺服电机 |  |  |  |
| 2 | …… |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |

10.4 随机备件附件清单：

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 剪线钳 |  |  |  |
| 2 | 随机调试工具 |  |  |  |
| 3 | 地脚螺栓 |  |  |  |
| 4 | 张力控制器 |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |  |

10.5 两年期易损件清单及价格：

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | …… |  |  |  |
| 2 | …… |  |  |  |

### 第五章 报价文件格式

附件1

报 价 函

致：

根据贵方项目（***）的要求，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表（报价方名称、地址）提交下列文件正本一份，副本二份：

1、报价一览表

2、分项价格表

3、偏离表（技术、商务）

4、按竞争性采购文件报价方须知提供有关文件

5、技术规格要求提供有关文件（竞争性采购书10.1～10.4表）及验收标准等文件

6、报价方的资格文件

在此，签字代表声明如下：

1、报价人对竞争性采购文件中规定应提供的标的总价为：

（以人民币元为单位，用小写和大写分别表示）。

2、报价人已详细审查全部竞争性采购文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

3、本报价有效期为自评审之日起   日。

4、同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

5、与本次采购有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

报价人：（盖章）

法定代表人或授权委托代理人：（签字或盖章）

附件2

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（   地址     ）的（   公司名称   ）的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（被授权人的姓名、所在单位及职务）为本公司的合法代理人，参加（   项目名称   ）的报价，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

本授权书不得转委托。

法定代表人签字：

被授权人签字：

报价人名称：

（盖章）

附件3

价格一览表

货物名称：转子绕线机

| 序号 | 报价方 | 货物名称 | 型号规格 | 数量 | 报价 (万元) | 交货期 | 付款方式 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价方：（盖章

法定代表人或授权委托代理人：（签字或盖章）

年  月  日

注：参与方在进行报价时，须按上面的顺序、格式和要求进行响应，不得按其它的顺序、格式和要求进行。未尽事宜从16条开始分行填写。

附件4

货物数量、价格组成表

报价方名称：               竞争性采购编号：                  货币单位：人民币

| 序号 | 类别 | 报价要求 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机及附件 | 该部分价格包括本竞争性采购文件技术要求中的所有配置。若报价方不能提供或认为没有必要提供，则必须在本表第9项中进行说明，若没有则填 “无”。若不说明，竞争性采购方则认为此价格包括本竞争性采购文件技术要求中的所有配置。 报价方应根据竞争性采购方要求或具体情况对设备的部件进行分项报价，各分项价格均包含在主机及附件价格中。 |  |
| 1.1 | 主要部件分项报价 (包含在主机及附件价格中) | 部件名称1： |  |
| 1.2 |  | 部件名称2： |  |
| 1.3 |  | 部件名称3： |  |
| … |  | … … |  |
| 2 | 备品备件 | 该部分价格是指质量保证期满后，设备一年所需的备品备件的价格。若没有则填“无”。 |  |
| 3 | 专用工具 | 设备维护所必须的专用工具。若没有则填“无”。 |  |
| 4 | 技术服务费用 | 该部分费用是指本竞争性采购文件中所要求的预验收、安装调试、培训、终验收、质量保证内的服务及配件更换等服务内容； |  |
|  |  | 若报价方不能提供或认为没有必要提供，则必须在本表第9项中进行说明，若没有则不填。若不说明，竞争性采购方则认为此价格包括竞争性采购文件中要求的所有服务。 |  |
| 4.1 | 预验收 | 本竞争性采购文件中所要求的预验收的内容，若是进口设备，需到制造厂家进行预验收的，还须说明人数、天数。若没有则填“无” |  |
| 4.2 | 安装调试 | 本竞争性采购文件中所要求的安装调试的服务内容。 |  |
| 4.3 | 培训 | 本竞争性采购文件中所要求的培训服务内容。 |  |
| 4.4 | 终验收 | 本竞争性采购文件中所要求的终验收的服务内容 |  |
| 5 | 运输保险费 | 该部分费用是指该设备从制造厂家运达交货地点所需的全部费用及保险费用。国外产品包括进口环节税、国内运输、保险费等；国内产品为国内运输、保险费等。 |  |
| 6 | 其它费用 | 该部分费用是指本竞争性采购文件中没有要求提供的、而报价方认为有必要提供的配置和服务。请在下面逐项说明并分别报价。 |  |
| 6.1 |  | 部件名称1：（说明） |  |
| 6.2 |  | 部件名称2：（说明） |  |
| … |  | ………. |  |
| 7 | 单台设备价格 | 是指以上六项价格的总和。 |  |
| 8 | 设备数量 | 竞争性采购文件中要求提供的设备数量 |  |
| 9 | 没有提供的配置和服务 | 该部分内容是指本竞争性采购文件技术附件中要求的所有配置和服务。若报价方不能提供或认为没有必要提供，则必须在本表中进行说明。若不说明，竞争性采购方则认为此配置和服务包括报价中。 |  |
|  |  | 未提供项目名称1：未提供的理由 |  |
|  |  | 未提供项目名称2：未提供的理由 |  |
|  |  | ………. |  |
| 10 | 设备总价 | 指所有设备费用的总和＝设备1×设备1的数量＋设备2×设备2的数量＋………。报价方要以该价格作为报价。（设备总价包含13％的增值税） |  |
| 11 | 总价 | 指所有设备费用的总和。报价方要以该价格作为报价依据。（设备总价包含13％的增值税） 优惠申明只须在报价一览表中明确。 |  |
| 12 | …… | …… |  |

单位（盖章）：                                       授权代表（签字）：                                       日期：

附件5

技术规格偏离表

竞争性采购编号：

| 序号 | 标的名称 | 竞争性采购文件条目号 | 竞争性采购规格 | 规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：报价人递交的技术规格书中与竞争性采购文件的技术规格书中的要求应逐条列在技术偏离表中，否则将认为报价人接受竞争性采购文件技术规格书中的要求。此表可以相同格式扩展。

名称（盖章）：

代表签字：

附件6

商务条款偏离表

竞争性采购编号：

| 序号 | 竞争性采购文件条目号 | 竞争性采购文件的商务条款 | 报价文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：报价人递交的报价文件中与竞争性采购文件的商务部分的要求应逐条列在商务偏离表中，否则将认为报价人接受竞争性采购文件的要求。此表可以相同格式扩展。

报价方名称（盖章）：

报价方代表：